| 内蒙古自治区司法厅智慧听证系统软硬件清单 |
| --- |
| 1.智慧听证室软件应用 |  | 要求的货物技术参数、性能指标 | 单位 | 数量 | 供应商提供的货物技术参数、性能指标 | 响应程度 | 报价 | 备注 |
| 1.1 | 智能复议听证系统 | 智能听证系统，将听证语音自动转化文字并可快速修改。主要功能： 1、听证控制：通过客户端进行开庭、闭庭、休庭的控制； 2、说话人麦克风控制：书记员能够在复议听证过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能； 3、语音播报：对于开庭需要宣读的纪律，必要告知等，系统可提供语音播报功能； 4、多角色区分识别：根据听证各角色的位置配置对应角色的麦克风，实现在听证过程中多角色的说话时识别内容的区分； 5、热词学习：听证过程中转写经常出现且容易出错的词语（例如人名、公司名、地名等），通过系统可直接添加到个性化词汇中，生产热词提升识别效果； 6、笔录辅助修正：在听证记录过程中，对当前笔录有疑问时，可快速进行标记，标记后的内容在听证结束后可进行回听，辅助审理人员进行笔录的修正工作； 7、笔录签名捺印：申请人和被申请人端对听证笔录进行确认，并进行电子签名捺印。 8、导出打印：书记员在整个听证结束后，可以从系统的客户端软件中将听证生成的笔录导出为Word文档，也支持在客户端中直接进行打印操作； 9、辅助修改操作：针对语音识别错误的结果修改要求支持人工快速修正，为书记员提供增删改、复制粘贴、撤销等通用文档编辑功能； 10：系统异常恢复等功能：智能听证转写系统可以自动保存听证记录，但系统存在异常情况，例如断网，异常退出后，系统会自动保存之前的数据，避免数据丢失。 | 套 | 1 |  |  |  | 用于笔录转写自动生成 |
| 1.2 | 复议音视频融合系统 | 1、同步录音录像（多音视频画面合成）：听证室内多个摄像头及各方发言融合成一个画面； 2、音视频数据处理及对外服务：包括调取上传接界面、获取播放地址、音视频下载、音视频变更通知等接口，为第三方系统提供服务； 3、行政复议案件信息融合：通过制定相应的标准，管理案件相关信息，包括案由，申请人，审理人，被申请人，复议机关等信息，用于案件信息与多媒体数据相关联，方便后续检索，查看与智能分析。 4、平台管理：音视频中心用户管理、权限管理、参数配置、数据统计及系统运行状态监测。 | 套 | 1 |  |  |  | 用于同步录音录像 |
| 2.智慧听证室硬件 | 要求的货物技术参数、性能指标 | 单位 | 数量 | 供应商提供的货物技术参数、性能指标 | 响应程度 | 报价 | 备注 |
| 2.1 | 智能媒体主机 | 1. 频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2. 动态范围：最高92dB，A计权 3. 噪声级别：-92dB，A计权 4. 阻抗：20kohm 音频输出参数： 1. 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2. 动态范围：最高92dB，A计权 3. 噪声级别：-92dB，A计权 | 台 | 1 |  |  |  | 用于线下听证室，实时音频采集时对音频处理，转写角色区分 |
| 2.2 | 鹅颈麦克风 | 1.音体：电容式 2.指向：心型单向指向性 3.频率响应：85Hz-10KHz 4.开通灵敏度：-38dB 5.信燥比：≥70dB（KHz,1Pa） 6.幻象供电：Dc48V或两节AA1.5V电池 7.指示灯：红色 8.尺寸：450mm | 台 | 7 |  |  |  | 申请人1台、被申请人1台、听证员1台、主持席3、第三人1台 |
| 2.3 | 无线会议话筒接收主机 | 提供专业机构检测报告 晶体频率：54.576MHz 晶体调节范围：+/-20ppm 占用宽带：300KHz 传输速率：204.8Kbps 音频信噪比：96dB， 音频响应：30～20KHz 工作电压：DC 12V 工作电流 600mA 专用数据通道：7kbps，内部CRC校验，音频和数据采用32位加密字传输 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 会议发言机 | 提供专业机构检测报告 工作电压：2.8～4.2V 延迟：从麦克风输入到音频输出延迟小于3ms（48kHz采样率模式，不使用防啸叫功能） 工作频率：500～980MHz 金属鹅颈 显示：大屏液晶显示频道数 工作温度：-10℃至+40℃" | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2.5 | 数字反馈抑制器 | 提供专业机构检测报告 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声.. 2.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、无明显波动的语音输出，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，提升增益达6-15dB. 3..内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点运算 4.一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 5.内置数字压限器:可以保护突然大声压损坏喇叭。 6.2.0彩色显示屏，可以显示调整参数 7.面板可以直通反馈，整机MUTE 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输入方式 输入阻抗 平衡：22K 最大输入电平 4（VPP） 4:2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输出方式 输出阻抗 平衡：150欧，非平衡： 300欧 最大输出电平 4.0V（VPP） 动态范围 >100dB（A计权） 失真度 <0. 5% 频率响应 +/- 1dB （直通频响30Hz to 20kHz4.反馈抑制频响 50Hz~18KHz) 底噪声 <1mV 电源 AC190-240V/50-60Hz 电源消耗 <20W | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.6 | 天线信号放大器 | 技术指标 天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线。 工作频带：500MHz-950MHz 增益：6dB典型 阻抗：500欧姆 典型 电压驻波比：≦1.7： 指向性：椭圆形180度 典型 指向极性：垂直（于垂直安装） 导波器段数：9段 连接端子：固定式直角BNC母座，接头应设置在最小拉力位置。 重量：326克 外形尺寸：268mm长*285mm高*25mm厚 构造：玻璃铜及铜膜镜层 涂层：暗黑色 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | 高清听证主机（含硬盘） | 融合了多项专利技术，采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术等，可广泛应用于各级行政复议场景。 1.主机采用一体化设计，自带7寸触摸屏，机箱尺寸≥3U，独立完成音视频采集、录像和画面合成等所有功能 2.具备8路SDI视频输入接口、4路HDMI视频输入接口、4路VGA视频输入接口、2路YPbPr视频输入接口，8路VGA视频输出接口、4路HDMI视频输出接口、16路MIC IN音频输入接口、6路LINE IN音频输入接口、6路LINE OUT音频输出接口、2个RJ45网口、2个USB 3.0接口、4个RS-485接口、2个RS-232接口、8路红外输出接口、4路报警输入接口、6路报警输出接口 3.具备6个SATA接口，支持4块硬盘 4.支持8路SDI摄像机和4路网络摄像机接入 5.支持1路H.265合成画面编码，1路H.264合成画面编码，最大视频分辨率不低于1080P，合成画面支持1画面、2均分、2分割（画中画1+1）、3分割（画中画1+2）、4均分、4分割（画中画1+3）、5分割（画中画1+4）、6分割（画中画1+5）、8分割（画中画1+7）、9均分等多种合成方式（提供公安部检测报告证明） 6.支持一路HDMI通道4K输出（3840×2160@30fps） 7.支持8路音频分组混音 8.采用AAC音频编码技术，采样率48KHz 9.支持回声消除、啸叫抑制功能 10.支持音频变音功能（提供公安部检测报告证明） 11.支持图像马赛克功能（提供公安部检测报告证明） 12.支持语音激励功能，可设置音频激励阈值，联动画中画背景切换、单画面从指定视频输出口输出、云台联动等功能（提供公安部检测报告证明） 13.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10 14.光盘及录像文件可选择密码加密，加密密钥可配 15.主机具有一键刻录、一键停止功能，可先开启录像，录像结束前任意时间放入光盘，同时保证刻录光盘中录像完整 16.支持双光盘同步刻录，双光盘同步备份 17.支持刻录失败在线重刻功能，光盘刻录满自动提示插入新光盘，保证录像不中断，盘片内容连续 18.刻录光盘自带光盘播放器，可以在计算机上进行回放 19.具备编号、名称等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，自动生成片头，叠加在视频画面 20.支持光盘回放功能，光盘回放视音频同步，并可选择单张光盘或者两张光盘回放 21.具备光盘自动封盘功能 22.具备时钟校正功能 | 台 | 1 |  |  |  | 含4块4T硬盘 |
| 2.8 | 现场摄像头 | 网络高清摄像机，3个固定网络高清球型摄像机。 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 报价总计： |
| 注：供应商应对此清单须逐条说明所提供货物和服务的实质性响应，并声明与清单的响应程度（如正偏离、负偏离或无偏离）。对有具体参数要求的指标，供应商应提供所投产品的具体参数值，如响应程度有一项负偏离按报价无效处理。 |